## Slide 1: 1.13. Організація переробки, зберігання та реалізації продукції рослинництва

## Slide 2: Організація зберігання зерна
При формуванні партій враховують:
насипом
в тарі
цільове призначення (продовольче, насінне, фуражне)
вологість
ознаки зараження шкідниками і хворобами
наявність домішок
сорт, репродукція
клас зерна
Способи зберігання зерна
Спостереження за станом зберігання
температура
вологість
ступінь зараженості
схожість
оптимальна - менше + 8 + 10 Сº
контроль 1-2 рази на місяць
постійний контроль
контроль 3 – 4 рази на місяць
Послідовність операцій при прийманні зерна на хлібокомбінат
Визначення маси і розвантаження зерна
Попереднє (в разі потреби) очищення зерна
Формування партій зерна
Активне вентилювання зерна до обробки
Сушіння зерна до стану, стійкого до зберігання
зерна
Зважування зерна
Розміщення зерна у зерносховищах
Вентилювання зерна для охолодження
Знезараження

## Slide 3: Організація переробки зерна
Показники якості борошна
Види, виходи і сорти круп
не залежні від виходу і сорту
нормуються для борошна різних виходів і сортів
запах (слабкий, специфічний)
смак (солодкуватий)
хруст і вологість (до 15%)
зараженість шкідниками
наявність металодомішок
наявність пророслих зерен
колір
крупність помелу
кількість клейковини
якість клейковини
гречка
просо
ячмінь
45% ядриці I с.
15% ядриці II с.
10% проділу
до 5% борошенця
21% лузги
3% кормових відходів
0,5% некормових відходів
крупа для пластівців і паличок
крупа шліфована
кукурудза
68,5% пшона
5,5% борошенця
18% лузги
7% кормових відходів
0,5% некормових відходів
овес
пластівці
крупа недроблена
крупа пропарена
крупа плющена вищого i
І сортів, толокно
78% круп
6% борошенця
10% плівок
5% кормових відходів
0,5% некормових відходів
горох
горох лущений
горох полірований
крупа типу манної
пшениця
манна крупа

## Slide 4: Процес виготовлення комбікормів
Приймання, зважування і зберігання сировини
Очищення сировини від сторонніх домішок
Лущення вівса та ячменю
Подрібнення вівса та інших інгредієнтів
Сушіння і подрібнення мінеральної сировини
Підготовка суміші мікродобавок із наповнювачами
Введення у комбікорми меляси, карбаміду, гідролу та інших добавок
Виготовлення збагачувальних сумішей
Дозування компонентів згідно з рецептом
Змішування інгредієнтів і добавок
Гранулювання та брикетування сумішей
Облік і відпускання комбікормів

## Slide 5: Організація зберігання цукрових буряків
Вимоги до сировини при прийомці на цукрозавод
нормальний тургор
механічно пошкоджених коренів до 12 %
дефектних коренів до 6 %
цвітушних коренів до 1 %
підв’ялених коренів до 5 %
зеленої маси до 3 %

## Slide 6: Організація переробки цукрових буряків
Схема переробки цукрових буряків
Передача коренів на цукрозавод
Зважування коренів на автовагах
Миття коренів
Подрібнення коренів на смужку
Вироблення соку на дифузійних установках
Очищення соку
Випарювання (згущення)
Уварювання соку до кристалів цукру
Відокремлення кристалів цукру від патоки і відбілювання
Сушіння
Пакування у мішки
подача буряків у наземний і заглиблений у землі засік (бурячну);
розвантаження струменем води в жолоб гідравлічного транспортера;
відокремлення від сторонніх домішок спеціальними пристроями (пастками);
повне відмивання і видалення домішок у бурякомийці.
Подрібнення бурякорізкою на смужки жолобчастої форми або пластинки завширшки 2-3 і завтовшки 1,2-1,5 мм
Стружка надходить на дифузну установку безперервної дії, де за допомогою гарячої води стружка знесолоджується
видалення з соку нецукрів за допомогою вапна;
фільтрація за допомогою фільтрпреса і вакуум-фільтрів.
Випарювання на випарних апаратах до сиропу з вмістом сухої речовини 65–75 %
Додаткове очищення і випарювання у вакуум-апаратах до вмісту сухої речовини 92–93 %
Обробка в центрифугах для відокремлення кристалів цукру від патоки
Цукор вологістю 0,5–0,6 % і tº 70–75º підсушують до вологості 0,1 % у барабанній сушарці
Мішки укладають у штабелі на настил; відносна вологість у приміщенні повинна бути не вищою 70 %

## Slide 7: Організація переробки картоплі і овочів
Виробничі процеси при переробці овочів і картоплі
Калібрування і сортування овочів та картоплі
Миття овочів
Очищення овочів і картоплі
Нарізання і подрібнення
Фасування і наповнення банок
Закупорювання банок
Стерилізація і пастеризація
Зберігання
… за формою, розміром, кольором та стиглістю; проводять на барабанних калібрувачах, стрічковому транспортері або на столі.
Картоплю і коренеплоди миють у барабанних мийках; помідори, огірки, кабачки – в спеціальних вентиляторних машинах; після миття їх ополіскують.
Використовують питну воду без сторонніх домішок, присмаків та запахів.
Перед консервуванням овочі та картоплю очищають від шкірки, серцевини, плодоніжок, вибраковують зіпсовані та механічно пошкоджені; після очистки тримають у холодній воді.
Картоплю, моркву, буряки ріжуть коренерізками на кубики розміром 5–7– 10 мм або стовпчиками такого ж розміру. Капусту шаткують у вигляді лапші на шаткувальних машинах. Зелень подрібнюють на шматочки 5 – 10 мм. Після подрібнення напівфабрикати бланшують, ошпарюючи гарячою водою чи парою.
У банках до 1 кг допускається відхилення в масі ± 3 %, понад 1 кг – ± 2 %.
Місткість банок заповнюють на 90 %, до кришки залишають незаповнений простір 12 – 15 мм.
Використовують спеціальні закупорювальні машини.
Продукти з невисокою кислотністю стерилізують при температурі 100ºС і вище, а з високою – пастеризують при температурі нижче 100ºС.
Банки вкладають у ящики, перекладаючи ряди картоном для стійкості температури зберігання (0 ± 20º С). Соління і маринади непастеризовані зберігають при температурі 0 ± 2º С і вологості повітря 75 – 80 %.

## Slide 8: Організація зберігання плодів і ягід
Зберігання яблук
яблука і груші найцінніших сортів
загортають в окремий папір
яблука інших сортів перекладають стружкою з липи чи осики
оптимальна температура зберігання
+ 5° С
газове середовище:
знижений вміст кисню і підвищений вміст азоту
зберігання у синтетичній плівці:
пакетах по 1 – 3 кг, ящиках по 20 – 25 кг із поліетиленовими вкладишами
продукцію щотижня оглядають,
при ураженні 5 % плодів перебирають
всередині сховища залишають головний поздовжній прохід 2 - 4 м
штабелі з ящиків укладають на відстані 50 см від зовнішніх стін
залишають 50 см між штабелями
висота штабелів не повинна перевищувати 2,5 м
відносна вологість 85 – 95 %

## Slide 9: Організація переробки плодів і ягід
Переробка плодів
Яблука
Сливи
Чорна смородина
Очищення від кірки та насіннєвої камери, розрізання
Бланшування в 0,1% розчині лимонної або винної кислоти 2-3 хв.
Охолодження водою, розчин використовують для сиропу
Консервують цілими з кісточками
Бланшування при температурі 80 - 85° С протягом 3 - 5 хв. у воді або в 25%-ому цукровому сиропі
Ретельне миття
Видалення пошкоджених ягід та сортування за розмірами
Пропускання через сита і відсівання дрібних плодів
Температура сиропу при заливанні фруктів повинна бути 80 - 85° С,
для черешні і сливи її знижують до 70° С, щоб не потріскалися оболонки плодів
Концентрація цукрового сиропу повинна бути такою:
для слив – 45%, яблук, груш і черешень – 35%, вишень, чорної смородини – 60%, диких ягід – 65%
Стерилізують компоти при температурі 100° С,
а суниці, чорну смородину, вишні пастеризують при температурі 85 - 90° С
Банки закупорюють лакованими металевими кришками